## Slide 1
Modélisation et Évaluation Intelligente
de l'Inefficience Énergétique Industrielle
Approche Hybride FCM – FIS Sugeno – PSO
Étude Multi-sites | Contexte Climatique MENA – Tunisie
Mémoire Master IASRIA — Ingénierie Avancée des Systèmes Robotisés et Intelligence Artificielle
Candidat : Wissem | Encadrant : Pr. Sabeur Abid
FCM ✓ Validé
EDA ✓ Validé
97% Précision
3 Sites MENA
Notebook v1 ✓
Rapport d'avancement — Réunion initiale

## Slide 2
SLIDE 2 | PROBLÉMATIQUE & IDÉE CENTRALE
⚡ CONSTAT TERRAIN
Les équipements industriels sont caractérisés (datasheet) en conditions IEC : 20°C, humidité contrôlée, Europe ou Chine. En Tunisie (MENA) : T > 40°C, air sec ou humide salin, cycles thermiques extrêmes. Résultat : surconsommation de 20–40% non expliquée par une défaillance.
▶
🎯 CONTRIBUTION ORIGINALE
Facteur correctif intelligent K_MENA Quantifie l'écart entre la performance IEC et la réalité MENA via un modèle hybride FCM–FIS–PSO appris sur données IoT terrain multi-sites. K_MENA = I_ineff_MENA / I_ineff_IEC
🔬 LACUNE IDENTIFIÉE DANS LA LITTÉRATURE
Zhu et al. (2021, Energy Reports) : FIS + énergie industrielle ✓ — mais données chinoises/européennes, aucun facteur climatique chaud aride, pas de couplage FCM–PSO. Ce mémoire comble exactement cette lacune.
Question de recherche :
"Comment quantifier intelligemment l'inefficience énergétique industrielle en intégrant le contexte climatique MENA comme variable structurelle ?"

## Slide 3
SLIDE 3 | PIPELINE INTELLIGENT FCM – FIS SUGENO – PSO – K_MENA
IoT
Data
Capteurs terrain
▶
Pre-
processing
[ΔP, T_norm, LF]
▶
FCM
Clustering
C=3 régimes
▶
FIS
Sugeno
I_ineff ∈ [0,1]
▶
PSO
Optim.
θ* calibrés
▶
K_MENA
Facteur correctif
INPUT
P_mesurée
T_amb, HR
Courant, LF
CALCUL
ΔP=(P−Pref)/Pref
T_norm=(T−20)/30
Normalisation
FCM
J=Σuᵢⱼᵐ||x−cⱼ||²
XB=0.1176 ✓
Acc=97% ✓
SUGENO
yᵢ=aᵢΔP+bᵢT+cᵢLF+dᵢ
I=Σwᵢyᵢ/Σwᵢ
3 règles floues
PSO
v=w·v+c₁r₁Δpbest
+c₂r₂Δgbest
θ={aᵢ,bᵢ,cᵢ,dᵢ,σᵢ}
OUTPUT
K=I_MENA/I_IEC
K>1 = biais MENA
K→2 typique
RÉSULTATS NOTEBOOK v1 — FCM SUR DATASET MENA SIMULÉ (3 000 OBS. × 3 SITES)
21 iter.
Convergence FCM
XB=0.117
Xie-Beni ✓
97.0%
Accord terrain
c₂: T=0.73
Centre critique MENA
K=7.15
Régime critique
3 sites
Côtier/Nord/Centre

## Slide 4
SLIDE 4 | ÉTAT DE L'ART — 10 RÉFÉRENCES EN 4 BLOCS THÉMATIQUES
BLOC 1 — Fondements FCM
Bezdek (1981) — Pattern Recognition w/ FOFA : Fondateur FCM, convergence de J
Xie & Beni (1991) — IEEE PAMI : Indice XB pour choix optimal de C
BLOC 2 — FIS Sugeno
Takagi & Sugeno (1985) — IEEE SMC : Modèle Sugeno fondateur yᵢ=aᵢx+bᵢ
Jang (1993) — ANFIS IEEE : FIS adaptatif — justifie choix PSO vs gradient
Mamdani & Assilian (1975) — Comparaison Sugeno vs Mamdani
BLOC 3 — PSO
Kennedy & Eberhart (1995) — IEEE : Fondateurs PSO
Shi & Eberhart (1998) — Inertie w décroissante — version implémentée ici
BLOC 4 — Énergie & MENA
Javied et al. (2019) — Procedia CIRP : IoT énergétique industriel — Europe
Pérez-Lombard (2008) — Energy & Buildings : Indicateurs EnPI/baseline
Zhu et al. (2021) — Energy Reports : FIS+énergie industrie ✓ MAIS données EUR/CHN — LACUNE COMBLÉE ICI
→ POSITIONNEMENT : Aucune référence existante ne produit un facteur correctif K_MENA pour le biais climatique MENA. Ce mémoire comble cette lacune via FCM–FIS–PSO sur données IoT terrain tunisiennes.

## Slide 5
SLIDE 5 | ÉQUATIONS PHARES — FONDEMENT MATHÉMATIQUE DU MODÈLE
FCM — Obj.
J = Σᵢ Σⱼ uᵢⱼᵐ · ‖xᵢ − cⱼ‖²
Minimise somme pondérée des distances. m=2 (fuzzifier), C=3 clusters, ε=10⁻⁴
FCM — cⱼ
cⱼ = Σᵢ uᵢⱼᵐ · xᵢ / Σᵢ uᵢⱼᵐ
Moyenne pondérée → centres des 3 régimes : nominal, modéré, critique MENA
Sugeno
yᵢ = aᵢ·ΔP + bᵢ·T_norm + cᵢ·LF + dᵢ → I_ineff = Σ wᵢyᵢ / Σ wᵢ
3 règles floues. Paramètres {aᵢ,bᵢ,cᵢ,dᵢ} optimisés par PSO
PSO
vᵢᵗ⁺¹ = w·vᵢᵗ + c₁r₁(pbest−θ) + c₂r₂(gbest−θ) θᵢᵗ⁺¹ = θᵢᵗ + vᵢᵗ⁺¹
Inertie w : 0.9→0.4 | c₁=c₂=2 | 30 particules | 100 itérations | Bornes physiques respectées
K_MENA
K_MENA = I_ineff_MENA / I_ineff_IEC_ref ∈ [1, +∞[
Facteur correctif climatique. K=1 → conforme IEC. K>1 → biais MENA structurel. Résultat v1 : K≈7 (régime critique)
Choix Sugeno vs Mamdani : sortie numérique directe — compatible PSO sans défuzzification. | Choix PSO vs ANFIS : robuste aux minima locaux, sans calcul de dérivée, adapté aux contraintes physiques mixtes.

## Slide 6
SLIDE 6 | TROIS SITES INDUSTRIELS — ZONES CLIMATIQUES CONTRASTÉES DE TUNISIE
🌊 SITE 1 — SFAX
Zone Côtière Méditerranéenne
T_amb : 26–32°C
HR : ~62% (air humide salin)
Régime dominant : Nominal→Modéré
Proportions : 45% / 35% / 20%
K_MENA ≈ 2.1
Humidité amplifie les pertes diélectriques et l'oxydation des contacts
⛰️ SITE 2 — LE KEF
Zone Nord-Ouest Montagnarde
T_amb : 22–36°C (amplitude forte)
HR : ~55% (variable saisonnier)
Régime dominant : Modéré
Proportions : 30% / 40% / 30%
K_MENA ≈ 3.2
Alternances thermiques stressent les isolants et déforment les carters
🏜️ SITE 3 — GABÈS
Zone Centre–Sud Aride Continental
T_amb : 34–45°C (canicule MENA)
HR : ~40% (air très sec, sable)
Régime dominant : Critique MENA
Proportions : 25% / 35% / 40%
K_MENA ≈ 5.8
Dérating thermique maximal — conditions les plus sévères MENA

## Slide 7
SLIDE 7 | RÉSULTATS NOTEBOOK v1 — FCM IMPLÉMENTÉ FROM SCRATCH
3 000
Observations
3 sites × 1 an
21 iter.
Convergence FCM
m=2, C=3, ε=10⁻⁴
0.1176
Indice Xie-Beni
Clusters validés ✓
97.0%
Accord terrain
vs vérité simulée
K≈7.15
Régime critique
Biais MENA confirmé
CENTRES FCM — Espace [ΔP | T_norm | LF]
c0
c₀ — Nominal ΔP = −0.031 | T = 0.132 | LF = 0.877
Proche IEC ✓ (Site 1 dominant)
c1
c₁ — Modéré ΔP = +0.217 | T = 0.475 | LF = 0.717
Biais thermique modéré (Site 1 & 2)
c2
c₂ — Critique MENA ΔP = +0.486 | T = 0.735 | LF = 0.518
Canicule MENA (Site 3 — Gabès dominant)
K_MENA PRÉLIMINAIRE PAR RÉGIME
K=1.02
Nominal
(Site 1)
K=3.98
Modéré
(Site 2)
K=7.15
Critique
(Site 3)
Réf. IEC (K=1)

## Slide 8
SLIDE 8 | FEUILLE DE ROUTE & PROCHAINES ÉTAPES
01
NOTEBOOK v1
Complété ✓
Dataset MENA 3 sites simulé
EDA — 7 figures produites
FCM from scratch — 97% accord
K_MENA préliminaire
02
NOTEBOOK v2
En cours →
FIS Sugeno 3 règles
Fonctions d'appart. gaussiennes
PSO optimisation θ*
K_MENA convergé par site
03
VALIDATION
Planifiée
Données IoT réelles startup
Comparaison IEC 60034
Validation ISO 50001 EnPI
Publication scientifique cible
04
RÉDACTION
Planifiée
5 chapitres structurés
Figures haute résolution
Bibliographie 10 réf.
Soutenance IASRIA
Données IoT réelles startup → Notebook v2 → K_MENA validé → Publication scientifique MENA